## Slide 1: 叶文—毕业设计截止2.20情况

## Slide 2
截止到目前已做：
已完成华为交换机手册有关二层网络协议（STP，RSTP，MSTP系统性的学习
对于STP算法定义了RID，path cost，BID，PID指标，学习了networkx定义网络拓扑及最短路径内置函数的使用方法
2.完成部分STP算法编程（未完成拓扑结构动态变化算法）

## Slide 3: STP算法详细介绍
由于最近电脑数据丢失了，py代码丢失，如下介绍算法详细流程
1.之前采用二维矩阵存储拓扑图 ----- 数字n代表pathcost，-1表示链路阻塞
2.节点定义了RID， BID，PID，MAC地址等（优先级与MAC地址）
3.Dijkstra算法改进算法计算RPC

## Slide 4: 算法详细流程
算法采用
模仿BPDU报文传播：
1. RB确定：
节点属性作为报文一部分内容，开始阶段通过对比struct确定跟桥（RB），RB为BID最小的节点及根桥交换机
2.RP跟端口确定：
跟端口为RPC最小的交换机，算法中确定RB后，通过改进Dijkstra算法计算RPC（存储路径），对于node.prev node即可确定根端口
3.DP指定端口确定
网段至根桥pathcost最小端口为指定端口，同时对比桥ID，send ID共同确定
4.其他端口堵塞
由此生成一棵STP树
改进：采用networkx生成网络拓扑图并画出图，目前STP算法为静态算法，目前想法是采用flag标志来动起来

## Slide 5: RSTP改进算法：
实现P/A机制（感觉有难度，需要对STP算法的状态，hello time, forwardtime均需要实现，还得对STP收敛过程中的状态改变，并且对于少数交换机的拓扑变化可能区别不大） 我的想法是RSTP算法这块不实现，在毕业论文中展现P/A机制对于收敛的作用

## Slide 6: 接下来的工作:
1. 完成STP算法的改进及实现，更新STP树的生成
2.完成MSTP算法的实现
3. 合并算法后进行STP/MSTP算法平台的搭建（做一个UI界面，可选拓扑结构，可选择算法）